- Ein Dreheisenmessgerät mit der Klasse 0,5 wird im Wechselspannungs-Messbereich 130V betrieben. Die Anzeige zeigt 70V an.

  - Berechnen Sie den absoluten Fehler

  - Zwischen welchen Werten liegt der wahre Wert

  - Berechnen sie den relativen Fehler

- Ein Drehspulenmessgerät mit der Genauigkeitsklasse von 1,5 besitzt einen Meßbereich von 6A.

  - Zwischen welchen Werten kann die Stromstärke tatsächlich liegen, wenn 3,8A angezeigt werden?

  - Berechnen sie den relativen Fehler!

- Mit einem analog anzeigenden Vielfachmess-gerät, dessen technische Daten aufgeführt sind, wird im 1000V – Wechselspannungsbe-reich gemessen.

  - Berechnen Sie den absoluten Fehler!

  - Wie groß sind die wahren Wertebereiche, wenn zunächst 700V und dann 260V gemessen werden?

  - Berechnen sie zu b) die relativen Fehler.

- Mit einem analog anzeigenden Vielfachmess- gerät, dessen technischen Daten aufgeführt sind, wird ein Gleichstrom von zunächst 1,2mA und dann 30mA gemessen.

  - Berechnen Sie die absoluten Fehler im optimalen Meßbereich.

  - Wie groß sind die wahren Wertebereiche?

  - Berechnen sie zu b) die relativen Fehler.

- Der wahre Wert einer Messung kann zwischen Umin= 5V und Umax= 7,5V liegen. Welche relativen Fehlerangaben ergeben sich bei Bezug auf Umin, Umax und Umittel.

- Welche Klassengenauigkeit muß ein AMM mit der Bereichs-Staffelung 1,5 - 3 - 6 haben, wenn bei günstigster Bereichswahl der relative Fehler nie größer als fmax = 2% werden soll?

- Ein AMM mit der Meßklasse 0,5 kann bis zu welchem Bruchteil des Skalenumfanges eingesetzt werden, wenn fmax < 2,5% sein soll.

- Unterhalb welchem Prozentsatz des Bereichsumfanges übersteigt der relative Fehler f des Meßgerätes der Klasse 2.5,

  - 6%         b) 10%

# Uo = 62,5V; Ri = 250K(;  Messbereich = 100V; RM = 10 M(; Klasse 1

  - Wie groß ist der relative Fehler der Meßanordnung?

  - Zwischen welchen Werten kann die Spannung liegen

  - Berechne den absoluten Fehler und den relativen Fehler der Anzeige, bezogen auf die Quelle

- Vervollständigen Sie die Tabelle

| Wert | Format | Anzeige | Digit |
| --- | --- | --- | --- |
| 2345,345 mA | 3 ½ |  |  |
| 2345,345 mA | 3 2/3 |  |  |
| 2345,345 mA | 3 ¾ |  |  |
| 2345,345 mA | 4 ½ |  |  |
| 2345,345 mA | 4 2/3 |  |  |

- Ein 3 1/2-stelliges digital anzeigendes Meßgerät zeigt eine Gleichspannung von 155,3V an. Berechne den absoluten Fehler, den wahren Wert und den  Fehler! (F = +/-0,5% +/-2D)

- Die Meß- und Genauigkeitsangaben eines Meßvorgangs lauten wie folgt: 3 1/2 - stellig; AC-Bereich; Fehlergrenze 0,4% vom Meßwert + 2 Digits; Meßwert 16,75 mA. Berechne den absoluten und den relativen Fehler!

- Mit einem 3 3/4-stelligen digital anzeigenden Multimeter wird eine Gleichspannung von 19V im 40V - Bereich und 400V -Bereich gemessen. Das Meßgerät hat einen Genauigkeitsangabe von 0,5% vom Meßwert + 3 Digits. Berechne für beide Fälle den absoluten und den relativen Fehler!

- Eine Wechselspannung von 180mV wurden mit einem digital anzeigenden Multimeter VC150 siehe Abb. gemessen. Berechnen Sie den absoluten und den relativen Fehler für das VC150.

- Ein Spannungsteiler aus R1= 4,7k( und R2=56K( liegt an einer Gleichspannung von 10V (Toleranzen bleiben unberück-sichtigt). Die Spannung an R2 wird gemessen. Berechne die Spannung, die das analoge Meßgerät (Übung 2.3.1) und das digitale Messgerät (3-1/2) VC150  anzeigen würde. Bestimme weiter den relativen Fehler.

- Bei welcher Anzeige hat sich der Minimalfehler eines 4 1/2 stelligen Digitalmultimeters mit der Fehlerangabe f =+/-0,5% Anzeige (rdg) +/-0,1% Skalenumfang (fs) verdoppelt?

- Ein 3 1/2-stelliges DMM hat eine Fehlerangabe von +/-1% +/-8D. Berechne f und F kurz vor und kurz nach der Bereichsumschaltung.

- Ein 1999er DMM hat einen Fehler von +/-0,75% +/-1D. Bei welcher Anzeige beträgt der

a) relative Fehler f = +/- 1%,

b) der absolute Fehler F = +/- 4D

- Welches der u.a. DMM mit 3 ½ stelliger Anzeige ist das beste und welches das schlechteste DMM,

a) +/-0,4% AW +/- 6D

b) +/-0,6% rdg +/- 0,1% fs

c) +/-0,5% MW +/- 12D

- Welchen Wert darf nmax haben, wenn der relative Fehler fmax eines 3 ¾-stelligen DMM kurz vor dem Umschalten in den empfindlicheren Bereich das Fünffache des günstigsten Wertes betragen soll.

- Drei gemessene Induktivitäten mit den Werten: 5mH +/- 50 uH, 40mH +/- 2% und 1 mH +/- 1% sollen in Reihe geschaltet werden. Bestimme die Gesamtinduktivi-tät mit relativem Fehler!

- Der Wert eines Bauelements ist mit einem relativen Fehler f= +20% angegeben. Welcher neue Nennwert muss angegeben werden, wenn die Fehlerangabe symmetrisch sein soll, und welcher relativer Fehler ergibt sich?

- Leistungsmessung:

- P-Messgerät: P=30W, Kl 1; Bereich 100W;

- I-Messgerät: I=0,55 mA, Kl 0,5; Bereich 1,2-3-6 Staffel;

- cos(-Messgerät: cos(=0,4  F = 3%;

  - Bestimme den maximalen (+/-) relativen Spannungsfehler mit Hilfe der Näherungsformel (P = U * I * cos()?

- Widerstandsmessung:  U = 9,35V; I = 1,34 mA;

- I-Messgerät: 3-1/2 stelliges DMM, +/-0,3%rdg +/- 0,15%fs;

- U-Messgerät: Messbereiche: 1 - 2,5 - 5 AMM, Klasse 1;

  - Berechne die exakten Extremwerte Rmax und Rmin der Widerstände!

  - Deklariere den Widerstandswert mit relativer Fehlerangabe a) bezogen auf Rmax b) bezogen auf Rmin

- An einem Widerstand 50(/2% wird eine Spannung U=15V mit einem relativen Fehler f = 6% gemessen.

  - Berechne den relativen Fehler f der umgesetzten Leistung (Näherung).

  - Berechne den exakten Höchst- und Tiefst-Wert der Leistung!

  - Berechne den exakten relativen Fehler der Leistung!

- Der Widerstandswert eines C-Drahtes wird anhand der Daten ermittelt:  (=17m(*mm2/m +2%, l = 12,5m +/- 100 mm und d = 1,5mm +/- 0,1 mm.

  - Welchen maximalen Wert kann der Widerstand haben (Näherung)?

  - Welchen exakten maximalen absoluten Fehler hat die Widerstandsangabe?

  - Rechne die Angaben von 2 um in R = RNenn +/- x%

- U: digital; 3-1/2-stellig; +/-0,4%+/0,2%;

Anz: 230V

I: analog; Kl 1,5; 3-Bereich; Anz: 1,25A

f: analog; FANZ=+/- 0,25 Hz; Anz:= 50 Hz

(XL=U/I; XL=2*(*f*L )

  - Bestimme exakt das Bauteil mit maximalem relativen Fehler.

  - Berechne den minimalen und maximalen Fehler (Näherung) mit den Formeln der Fehlerfortpflanzung.

  - Ab welcher Anzeige von Strommessgerät unterschreitet der relative Fehler die 5% Grenze?

- Bei einer Spannungsmessung an einem hochohmigen Schaltkreis (Spannungsquelle) soll der durch Messsystematik bedingte Fehler f nur 5% betragen. Der Quellen-widerstand hat einen Ri = 270 k(.

  - Zeichne die Ersatzschaltung und benenne die Teilspannungen

  - Berechne den Eingangswiderstand REmin des Messgerätes!

  - Welchen maximalen Fehler hat dann eine Anzeige bei 60% des Bereichs-Endwertes eines AMM mit der Fehlerangabe Klasse 1,5?