TV  Meßtechnik         Wiesbaden, 18.11.1997

Name:

Klassenarbeit              Punkte/Note:

Hilfsmittel: Formelsammlung, Taschenrechner

1. Drei Meßgeräte stehen zur Auswahl:

DMM I   3000 Digit  f = +/- 0,3% +/- 0,15% Skalenendwert

DMM II  3-1/2-stellig   f = +/- 0,4% +/- 4 Digits

AMM I   Güteklasse 0,5 Staffelung 1-10-100 usw.

1.1 Berechne für die durch Mehrfachmessung gewonnen Meßwerte von

DMM I 12,65; 12,45; 12,6; 12,55; 12,2; 12,55; 12,45; 12,55;(mA)

a) Mittelwert                    e) Mittlere Abweichung

b) Modalwert                     f) Variationsbreite

c) Median                        g) Standardabweichung

d) Interpretiere die             h) Vertrauensbereich

Ergebnisse von a und g

1.2 Rechne die Fehlerangabe von DMM II um in die Form

f = +/- x% +/- y%

1.3 Wie groß ist der absolute und relative Fehler von DMM I

bei den Meßwerten 53V und 230V?

1.4 Bei welcher Anzeige sind die relativen Fehler von DMM I und

DMM II gleich groß?

1.5 Welches der Meßgeräte DMM II oder AMM I liefert bei 9V, 25V

und 311V den genaueren Wert?

1.6 In welchem(n) Bereich(en) und ab welchem(n) Meßwert(en) ist

*** die Genauigkeit des DMM I tatsächlich größer als das AMM I?

2  U: digital; 3-1/2-stellig; +/-0,4%+/-0,2%;230V

I: analog; Kl 1,5; 3-Bereich; Anz: 1,25mA

f: analog; FANZ=+/- 0,25 Hz; Anz.= 50 Hz

XL=U/I; XL=2*f*L

2.1 Bestimme das Bauteil mit maximalem

relativen Fehler.

2.2 Berechne den minimalen und maximalen

Fehler (Näherung) mit den Formeln der

Fehlerfortpflanzung.

2.3 Ab welcher Anzeige von Strommeßgerät unterschreitet der

relative Fehler die 5%?

2.4 Drei gemessene Induktivitäten mit den Werten: 5 mH +/- 50uH,

40 mH +/- 2% und 1 mH +/- 4% sollen in Reihe geschaltet

werden. Bestimme die Gesamtindukivtät mit relativem Fehler.

2.5 Rechne die Angabe für die Induktivität L = 5 mH - 3% um in

L = LNenn +/- x%