- 2 Umwandlung analoge in digitale Signale

    - Codierung

Ein Code ist die Zuordnung von zwei Mengen von Zeichen.(Morse Code)

- Anforderungen an die Codierung (siehe TB 276)

- Geringe Stellenzahl (4 Minimum)

- Feste Stellenwerte

- Vermeidung von Null- und Einsworten

0000 und 1111 bedeutet Fehler

- Einfache Bildung des Neunerkomplements (Subtraktion)

| Zahl 1 | 5 | 0 0101 | 85 | 0 1010101 | 5 | 0 0101 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zahl 2 | -(3) | 0 0011 | -(42) | 0 0101010 | -(8) | 0 1000 |
| Komplement | 6 | 1 1100 | 57 | 1 1010101 | 1 | 1 0111 |
| Komplement +1 | 7 | 1 1101 | 58 | 1 1010110 | 2 | 1 1000 |
| Zahl 1 | 5 | 0 0101 | 85 | 0 1010101 | 5 | 0 0101 |
| Zahl 1+2 | Ü2 | X0 0010 | Ü43 | X0 0101011 | Ü7-() | 1 1101 |
|  |  |  |  |  | -3 | 0 0011 |

e) Lexikgraphische Anordnung

1000-100-10-1-0,1 (dezimal)

f) Einprägsam

| Stellenwert | 23 | 22 | 21 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tetraden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|  | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|  | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|  | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|  | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|  | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|  | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 |
|  | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 |

- 2.2 Vier-Bit-Codes, dekadisch

## BCD-Code oder 8-4-2-1-Code (siehe TB 275)

### Vorteile:

geringe Stellenzahl

fester Stellenwert

Einprägsam

Lexikgraphische Anordnung

### Nachteile:

auftreten des Nullwertes

schwierige Komplementbildung

| Stellenwert | 23 | 22 | __ -21 | __ -20 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|  | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|  | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|  | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 |
|  | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|  | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|  | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 |
|  | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 |

## Exzeß-3-Code (Stibitz-Code)

Bsp. Zahl 3

0*23 + 1*22 + 0*(-21) + 1*(-20) =

0 +    4 +      0  -      1  = 3

### Vorteile:

geringe Stellenzahl

fester Stellenwert

Lexikgraphische Anordnung

fehlen Nullwertes

einfache Komplementbildung

### Nachteile:

schwierig einprägsam

| Stellenwert | 2 | 4 | 2 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|  | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|  | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|  | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|  | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 |
|  | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|  | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 |
|  | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 |
|  | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 |

## Aiken-Code oder 2-4-2-1-Code (TB 275)

### Vorteile:

geringe Stellenzahl

fester Stellenwert

einfache Komplementbildung

Lexikgraphische Anordnung

### Nachteile:

auftreten des Nullwertes

schwierig Einprägsam

6.3 Dekadischer Code mit Prüfmöglichkeit (siehe TB 275)

Hamming Abstand D = 3 bedeutet, daß ein Fehler nur dann unerkannt bleibt, wenn 3 Bits ihre Wertigkeit gleichzeitig ändern.

8-4-2-1 Code mit Prüfbit

- weitere Binärstelle für parity bit (Quersummenprüfung)

2-aus-5-Code oder Walking-Code

- keine festen Stellenwerte

- parity bit Prüfung

- Bitanzahl 2

Biquinär-Code oder 2-aus-7-Code

- fester Stellenwert

- Auskunft über Ziffer 5 (Rundungsproblem)

1 aus 10 Code (TB 275)

Libaw-Gray-Code (TB 275)

| Stellenwert | 23 | 22 | 21 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|  | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|  | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|  | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|  | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|  | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|  | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 |
|  | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|  | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|  | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 |
|  | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|  | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 |
|  | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 |
|  | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 |

6.2.4	Nichtdekadische Codes

#### Dualcode (TB 275)

ungeeignet bei Abtastverfahren

Abtastbürsten

| Stellenwert | D | C | B | A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|  | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|  | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|  | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|  | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 |
|  | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|  | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|  | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|  | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 |
|  | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 |
|  | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|  | 13 | 1 | 0 | 1 | 1 |
|  | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|  | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 |

Gray-Code (TB 275)

- es ändert sich nur ein bit

| Stellenwert | D | C | B | A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|  | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|  | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|  | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|  | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 |
|  | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|  | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|  | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|  | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |

Glixon-Code (TB 275)

- es ändert sich nur ein bit

- Übergang im dekadischen System

ist fehlerfrei möglich 9 nach 0

9

10

6.3 Signalcodierung für Basisbandübertragung

Da das codierte Signal am Ausgang eines Codierers nicht immer für die Übertragung über die Kabel geeignet ist, sind hier einige Anforderungen an einen Leitungscode zusammengestellt.

- Gleichstromfreiheit bei Kupferkabeln.

Fernleitungen sind an beiden Enden zur Widerstandsanpassung und zur galvanischen Trennung mit Übertragern abgeschlossen. Diese können nur Wechselspannung übertragen.

- Null-Folgen vermeiden.

Damit der Takt aus dem ankommenden Signal einwandfrei abgeleitet werden kann, muss das Signal möglichst viele Flankenwechsel aufweisen.

- Redundant sein, einfache Fehlerüberwachung

Redundant= überflüssig; Es werden zur Fehlerüberwachung mehr  Bits übertragen, als für den eigentlichen Nachrichteninhalt notwenig ist.

- Bandbreite verringern

Information zu komprimieren

- Bitfehlervervielfachung zu vermeiden

NRZ-Code (non Return to Zero)

Siehe TB Seite 255

Einsatz:

RZ-Code (Return to Zero)

Siehe TB Seite 255

Einsatz:

AMI-Code (Alternate Mark Inversion)

Siehe TB Seite 255

Einsatz: Modifizierter AMI-Code (0=H; 1=L);

ISDN, So- Schnittstelle.

Manchester-Code

Siehe TB Seite 255

Einsatz: Signal ist gleichstromfrei und selbsttaktend

Differential- Manchester-Code

Siehe TB Seite 255

Einsatz:

2B1Q – Code

10 = +3;  11 = +1;   01 = -1;   00 =-3;

HDB3-Code

Einsatz:

4B3T-Code

Übung zu Leitungscodes