6.4 Datenwandler (PCM - Pulscodemodulation)

Frage: Wie oft muss abgetastet werden?

Wie genau muss abgetastet werden?

Aufbau:

Tiefpass:

Begrenzt die Frequenz so das, das Abtasttheorem immer eingehalten wird (f < fmax ) und es niemals zu den unerwünschten nichtlinearen Verzerrungen kommt.

Abtastung:

Ein Signal kann dann verzerrungsfrei zurückgewonnen werden, wenn die Abtastfrequenz fT mindestens doppelt so hoch ist wie die höchste im Signal vorkommende Frequenz (fT = 2*fmax).

Beispiel: Bestimmung der Abtastfrequenz:

Tmin = 0,6 ms => fmax =1,67 kHz => fT = 3.33 kHz

Quantisierung:

Aus wirtschaftlichen Gründen kann nur eine begrenzte Anzahl an Amplitudenwerten übertragen werden, deshalb wird über die zu übertragenden Werte ein Raster gelegt. Das heißt, es wird in eine vorgegebene Anzahl von Stufen unterteilt, in Quantisierungsstufen oder Quantisierungsintervalle.

Codierung:

Das Codieren ist das eigentliche Umsetzten der Analogwerte – unsere abgetasteten und quantisierten Proben – in Digitalwerte (Siehe 6.1 Umwandlung.... und später A/D-Wandler)

Multiplexen:(gehört nicht zwingend zum Wandler)

Es werden mehrere Eingangssignale für eine Mehrfachausnutzung über eine Leitung zusammengefasst.

Welche Signal liegen an den einzelnen Punkten?

    - Lineare Quantisierung

- Logische Ein- und Ausgangssignale

UI                  UO

UIH= min. Eingangsspannung bei H-Pegel

UIL= max. Eingangsspannung bei L-Pegel

UOH= min. Ausgangsspannung bei H-Pegel

UOH= max. Ausgangsspannung bei l-Pegel

Beispiel: Standard- TTL Logik bei UI und UO

Low                    High

(------(-----------(------------------(-----(

0    0,8         2                  5   U/V

Low                    High

(---(---------------(-----------------(-----(

0 0,4             2,4               5   U/V

Es gibt keine feste Ein- und Ausgangsspannung, sondern nur Spannungsbereiche. Auch der Low-Level (0) ist ein Pegel.

Frage: Wodurch unterscheiden sich TTL, ECL und CMOS.

Beschreibe und erkläre Fan out.

(Siehe TB S. 273)

- Beispiel 2 bit Quantisierung bei Umax = 4V

Bei 2 bit er gibt es 4 Möglichkeiten

| logisch |  |  |  | real |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U/V | bit | U aus |  | U/V | bit | U aus |
| 3-4 | 11 | 3,5 |  | 2,5-3,5 | 11 | 3 |
| 2-3 | 10 | 2,5 |  | 1,5-2,5 | 10 | 2 |
| 1-2 | 01 | 1,5 |  | 0,5-1,5 | 01 | 1 |
| 0-1 | 00 | 0,5 |  | 0-0,5 | 00 | 0 |

Da bei der logischen Einteilung eine Differenz von 0,5V vorliegt und das Ergebnis in der Regel proportional zur Eingangsspannung sein soll wurde die real Möglichkeit gewählt. Die Fehler im letzten Bit können bei größeren Quantiserungen vernachlässigt werden.

Bei 3 bit mit Vorzeichen ergibt sich

| logisch |  |  |  | real |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U/V | bit | U aus |  | U/V | bit | U aus |
| 3-4 | 111 | 3,5 |  | 2,5-3,5 | 111 | 3 |
| 2-3 | 110 | 2,5 |  | 1,5-2,5 | 110 | 2 |
| 1-2 | 101 | 1,5 |  | 0,5-1,5 | 101 | 1 |
| 0-1 | 100 | 0,5 |  | -0,5+0,5 | 100 | 0 |
| -1-0 | 011 | -0,5 |  | -1,5-0,5 | 011 | -1 |
| -2-1 | 010 | -1,5 |  | -2,5-1,5 | 010 | -2 |
| -3-2 | 001 | -2,5 |  | -3,5-2,5 | 001 | -3 |
| -4-3 | 000 | -3,5 |  | -4,5-3,5 | 000 | -4 |

|  |  |  |  |  |  |  |  | Codes |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 111 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -3,5 |  | -2,5 |  | -1,5 |  | -0,5 |  | 0 | 0,5 |  | 1,5 |  | 2,5 |  | U/V |
|  |  |  |  |  |  |  | 011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Auflösung:

Unter Auflösung eines Wandlers versteht man den kleinstmöglichen Schritt, der von den Wandlern unterschieden werden kann. Er hängt ab von der Dynamik und mininalen Signal-Rausch-Abstand.

Dynamik: Der Dynamikbereich liegt zwischen den minimal und maximal zugelassenen Signalwerten, als zwischen der lautesten und der leisesten Aufnahme eines Schallvorganges           (TB Seite 27).

| Darbietung | Dynamik | delta P | delta U |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprache | 40 dB | 10000 | 100 |
| Schallplatte | 60 dB | 1000000 | 1000 |
| Orchester | 70 dB | 10000000 | 3162 |

Max. P

Dyn = 20 log --------

Min. P

Signal-Rausch-Abstand (SNR – signal-to-noise-ratio): Der Signal-Rausch-Abstand ist das logarithmische Verhältnis der Signalspannung zur Geräuschspannung, in unserem Fall die Quantiseriungsgeräuschspannung (TB Seite 137 und Seite 340).

Das PAM–Signal im Empfänger kann nur noch so viel Zahlen annehmen, wie Quantisierungsstufen im Sender gebildet werden. Die zurückgebildeten Spannungswerte entsprechen den Mittelwerten der Quantisierungsstufen. Somit kann das ursprüngliche Analogsignal niemals zurückgewonnen werden. Die Abweichung ist eine nichtlineare Verzerrung und wird als Quantisierungsfehler bezeichnet. Der Fehler macht sich in Empfänger wie ein dem Nutzsignal überlagertes Geräusch bemerkbar.

Beispiel: Zeichnen Sie nun in diese Abbildung das Ausgangssignal und da sich daraus ergebende Quantisierungsgeräusch ein.

Beispiel für die Forderung an ein Sprach-Übertragungssystem:

- Dynamik = 40 dB

- Signal- Geräusch-Abstand = 26 dB

- Gesamt SNR 40 dB + 26 dB = 66 dB

Tabelle mit Bit-Auflösung, Anzahl der Zustände ohne Vorzeichen, Anzahl der Zustände mit Vorzeichen, LSB-Gewichtung mit Vorzeichen und Signal –Rausch –Abstand (SNR) mit Vorzeichen.

| MSB |  |  |  |  |  |  | LSB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Anmerkung LSB

Least Significant Bit; niederwertiges Bit

(TB Seite 277)

| Bit | Zustände oV | Zustände mV | LSB mV | SNR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 1 | 1,0000000000000000000 |  |
| 2 | 4 | 2 | 0,5000000000000000000 | 6 |
| 3 | 8 | 4 | 0,2500000000000000000 | 12 |
| 4 | 16 | 8 | 0,1250000000000000000 | 18 |
| 5 | 32 | 16 | 0,0625000000000000000 | 24 |
| 6 | 64 | 32 | 0,0312500000000000000 | 30 |
| 7 | 128 | 64 | 0,0156250000000000000 | 36 |
| 8 | 256 | 128 | 0,0078125000000000000 | 42 |
| 9 | 512 | 256 | 0,0039062500000000000 | 48 |
| 10 | 1024 | 512 | 0,0019531250000000000 | 54 |
| 11 | 2048 | 1024 | 0,0009765625000000000 | 60 |
| 12 | 4096 | 2048 | 0,0004882812500000000 | 66 |
| 13 | 8192 | 4096 | 0,0002441406250000000 | 72 |
| 14 | 16384 | 8192 | 0,0001220703125000000 | 78 |
| 15 | 32768 | 16384 | 0,0000610351562500000 | 84 |
| 16 | 65536 | 32768 | 0,0000305175781250000 | 90 |
| 17 | 131072 | 65536 | 0,0000152587890625000 | 96 |
| 18 | 262144 | 131072 | 0,0000076293945312500 | 102 |
| 19 | 524288 | 262144 | 0,0000038146972656250 | 108 |
| 20 | 1048576 | 524288 | 0,0000019073486328125 | 114 |

Aus der Tabelle erkennt man, das bei unserem Beispiel der Sprach-Übertragung ein SNR von 66 dB benötigt wird und wir somit einen A/D-Wandler mit 12 bit Auflösung bräuchten.

In der praktischen Anwendung findet man aber für A/D-Wandler bestimmte Eingangsbereiche von 2,5V, 5V und 10V, die man durch Beschaltung ändern kann. Die Auflösung soll am Beispiel das AD 670 dargestellt werden, der einen Differenzeingang von 2,5 V hat. Man kann ihn als unipolar (nur positive Werte) oder als bipolar (+/-Werte) betreiben. Weiterhin besteht die Möglichkeit das Vorzeichenbit, über Format als Binär ( +=1; -=0) oder umgekehrt als 2s Complement (+=0, +=1) darzustellen. Die Bestimmung der Werte ergibt sich aus den Daten : FS = 2,56 V(FS = full scale; Skalenumfang); Auflösung  8 bit.

- unipolar Betrieb

LSB = FS/2n ; Wert = X/LSB  (X= Dezimalwert aus Binärcode)

Spannungsbereich dU = Wert */- (LSB/2)

Bestimmung des Binärcodes ist Betrag aus (U/LSB)

| Fraktion von FS | Wert | von U/mV | bis U/mV | Binärcode |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FS - LSB | 2550 | 2545 | 2555 | 1111 1111 |
| 3/4 FS | 1920 | 1915 | 1925 | 1100 0000 |
| 1/2 FS | 1280 | 1275 | 1285 | 1000 0000 |
| 1/4 FS | 640 | 635 | 645 | 0100 0000 |
| 1/8 FS | 320 | 315 | 325 | 0010 0000 |
| LSB | 10 | 5 | 15 | 0000 0001 |
| 0 | 0 | 0 | 5 | 0000 0000 |

- bipolarer Betrieb

( Anmerkung FS von 1,27 bis –1,28 V)

LSB = FS/2n-1 ; Wert = X/LSB  (X= Dezimalwert aus Binärcode)

Spannungsbereich dU = Wert +/- (LSB/2)

Bestimmung des Binärcodes ist Betrag aus (U/LSB)

| Fraktion von FS | 2560 mV FS | von U/mV | bis U/mV | Binärcode | 2s Complement |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FS - LSB | 1270 | 1265 | 1275 | 1111 1111 | 0111 1111 |
| 3/4 FS | 960 | 955 | 965 | 1110 0000 | 0110 0000 |
| 1/2 FS | 640 | 635 | 645 | 1100 0000 | 0100 0000 |
| 1/4 FS | 320 | 315 | 325 | 1010 0000 | 0010 0000 |
| 1/8 FS | 160 | 155 | 165 | 1001 0000 | 0001 0000 |
| LSB | 10 | 5 | 15 | 1000 0001 | 0001 0001 |
| 0 | 0 | -5 | 5 | 1000 0000 | 0001 0000 |
| -LSB | -10 | -15 | -5 | 0111 1111 | 1111 1111 |
| -1/8 FS | -160 | -165 | -155 | 0110 1111 | 1111 0000 |
| -1/4 FS | -320 | -325 | -315 | 0101 1111 | 1110 0000 |
| -1/2 FS | -640 | -645 | -635 | 0011 1111 | 1100 0000 |
| -FS | -1280 | -1285 | -1275 | 0000 0000 | 1000 0000 |

    - Nichtlineare Quantisierung (Codierung)

Überlegung: Zwischen zwei Städten ist ein Leitung mit einer Übertragungsrate von 2,048 Mbits/s vorhanden. Weiviel Telefongespräche können über diese Leitung übertragen werden. Aus dem vorigen Kapitel entnehmen wir, das die Abtastrate 8kbits und der A/D-Wandler 12 bit hat. Somit ergibt sich:

2,048Mbit

------------  = 28,44 => 24 Gespräche können gleichzeitig

8kbit * 12 bit           übertragen werden. (USA)

Um die Gesprächszahlen zu erhöhen muss man entweder die Abtastrate oder die Quantisierungsstufen verringern. In Europa hat man die Quantisierungsstufen auf 8 verringert. Somit ergibt sich.

2,048Mbit

------------  = 32   => 30 Gespräche können gleichzeitig

8kbit * 8 bit           übertragen werden. (Europa)

Die Frage ist wie die Reduzierung (Codierung) erfolgt. Betrachtet man die Quantisierungsfehler bei verschieden Lautstärken so ergeben sich folgende Werte:

| Lautstärke | Dynamik | Zustände mV | SNR | SNR min | Rest |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/1 voll | 40 | 2048 | 66 | 26 | 40 |
| ½ | 30 | 647 | 56 | 26 | 30 |
| ¼ | 20 | 204 | 46 | 26 | 20 |
| 1/8 | 10 | 64 | 36 | 26 | 10 |
| 1/16 | 0 | 20 | 26 | 26 | 0 |

Man kann erkennen, das bei voller Lautstärke der SNR sehr groß ist und es eine große Reserve gibt. Bei leisen Tönen ist der SNR jedoch klein. Siehe Bild xx

Dieses Verhalten kennen wir auch schon von den analogen Systemen. Wenn wir beim Telefonieren leise sprechen, machen sich unerwünschte Geräusche bemerkbar. Diese werden von uns dann nicht mehr wahrgenommen, sowie wir lauter sprechen. Dasselbe gilt bei Sprechfunkgeräten. Hier müssen wir laut sprechen um das Rauschen (Squelch) zu unterdrücken.

Untersuchungen an Sprachschwingungen ergaben, das kleine Amplituden in der menschlichen Sprache sehr viel häufiger auftreten als große. Dadurch entsteht die Überlegung große Spannungen geringer und kleine Spannungen exakter zu gewichten. Es müssen deshalb die breite der Quantiserungsstufen verändert werde

Beispiel: Zeichnen Sie nun in diese Abbildung das Ausgangssignal und da sich daraus ergebende Quantisierungsgeräusch ein.

Zu erkennen ist das der Quantisierungsfehler bei kleine Spannungen gering ist und bei großen Spannungen größer ist. Die Intervalle sind in Quantisierungsstufe und Codewörter eingeteilt.

Diese Kennlinie wird auch 13-Segment-Kompander-Kennlinie nach CCITT genannt.

Beispiele für eine 6 bit Codewandler in % und bei 2,5 V;

| Quanti-sierungs-stufen | Code-wörter | max. Wert in % | min. Wert in % | Differenz in % | max. Wert bei U = 2,5V in V | min. Wert bei U = 2,5V in V | Differenz- Wert bei U = 2,5V in V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 1111 | 100 | 50 | 50 | 2,5 | 1,25 | 1,25 |
| 6 | 1110 | 50 | 25 | 25 | 1,25 | 0,625 | 0,625 |
| 5 | 1101 | 25 | 12,5 | 12,5 | 0,625 | 0,3125 | 0,3125 |
| 4 | 1100 | 12,5 | 6,25 | 6,25 | 0,3125 | 0,15625 | 0,15625 |
| 3 | 1011 | 6,25 | 3,125 | 3,125 | 0,15625 | 0,078125 | 0,078125 |
| 2 | 1010 | 3,125 | 1,5625 | 1,5625 | 0,078125 | 0,0390625 | 0,0390625 |
| 1b | 1001 | 1,5625 | 0,78125 | 0,78125 | 0,0390625 | 0,01953125 | 0,01953125 |
| 1a | 1000 | 0,78125 | 0 | 0,78125 | 0,01953125 | 0 | 0,01953125 |
| 1a | 0000 | -0,78125 | 0 | -0,78125 | -0,01953125 | 0 | -0,01953125 |
| 1b | 0001 | -1,5625 | -0,78125 | -0,78125 | -0,0390625 | -0,01953125 | -0,01953125 |
| -2 | 0010 | -3,125 | -1,5625 | -1,5625 | -0,078125 | -0,0390625 | -0,0390625 |
| -3 | 0011 | -6,25 | -3,125 | -3,125 | -0,15625 | -0,078125 | -0,078125 |
| -4 | 0100 | -12,5 | -6,25 | -6,25 | -0,3125 | -0,15625 | -0,15625 |
| -5 | 0101 | -25 | -12,5 | -12,5 | -0,625 | -0,3125 | -0,3125 |
| -6 | 0110 | -50 | -25 | -25 | -1,25 | -0,625 | -0,625 |
| -7 | 0111 | -100 | -50 | -50 | -2,5 | -1,25 | -1,25 |

In jeder Quantisierungsstufe stehen noch 4 bit, als 8 Möglichkeiten zur Verfügung  die linear aufgeteilt werden.

Beispiel: Codewort bei 8 bit ; Umax 2.5V und er Spannung von –0,1V

0,1 V liegt in der Quantisierungsstufe –3 => 0011

100 mV – (min. Wert Stufe –3)  -78,125mV = 21,875mV (Rest)

Sufe –3 hat 4 bit als 24 = 8 Möglichkeiten. =>  1bit = delta U/8

78,125mV/8 = 9,765625 mV

Codewortermittlung => 21,875 mV/9,765625 = 2,24 => 2 bit => 0010

Das gesamte Codewort ist somit 0011 0010

Um den SNR bei dieser Codierung zu ermitteln betrachet man nur die Endpunkte da in den Intervallen eine lineare Verteilung vorliegt.

(Werte gerundet)

| Quanti-sierungs-stufen | Code-wörter | max. Wert in % | min. Wert in % | Differenz in % | SNR max | SNR min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 1111 | 100 | 50 | 50 | 30 | 24 |
| 6 | 1110 | 50 | 25 | 25 | 30 | 24 |
| 5 | 1101 | 25 | 12,5 | 12,5 | 30 | 24 |
| 4 | 1100 | 12,5 | 6,25 | 6,25 | 30 | 24 |
| 3 | 1011 | 6,25 | 3,125 | 3,125 | 30 | 24 |
| 2 | 1010 | 3,125 | 1,5625 | 1,5625 | 30 | 24 |
| 1b | 1001 | 1,5625 | 0,78125 | 0,78125 | 30 | 24 |
| 1a | 1000 | 0,78125 | 0 | 0,78125 | 24 | 18 |

Vergleich der linearen Quantisierung mit 12 bit und der 13-Segment-Kennlinie

# Text boxes

Tiefpass

Abtasten

Quantisieren

Codieren

Multiplexen

&