6.5 Analog – Digital –Wandler A/D

Die Aufgabe eines AD-Umsetzer beseht darin, eine Eingangsspannung in eine dazu proportionale Zahl umzuwandeln. Man kann drei prinzipielle Verfahren unterscheiden:

Das Parallelverfahren (word at a time = Gesamt)

Das Wägeverfahren     (digit at a time = Stelle)

Das Zählverfahren     (level at a time =Schritt)

| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | ----- | ----- | ----- |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Parallelverfahren |  | Wägeverfahren |  | Zählverfahren |  |  |  |  |

Vergleich der Verfahren:

|  | Parallelverfahren | Wägeverfahren | Zählverfahren |
| --- | --- | --- | --- |
| Zahl der Schritte | 1 | N=ld n=log n/log 2 | n = 2N |
| Zahl der Referenzspannungen | n = 2N -1 | N=ld n=log n/log 3 | 1 |
| Aufwand | hoch | mittel | gering |
| Messgeschwindigkeit | sehr schnell | mittel | gering |
| Genauigkeit | sehr hoch | hoch | niedrig |

Umsetzfrequenz und Auflösung:

6.5.1 Parallelverfahren

Das Abbild zeigt eine Realisierung des Parallelverfahrens für 3 bit-Zahlen. Mit 3-bit können 8 verschieden Zahlen einschließlich der Null dargestellt werden. Man benötigt dazu 7 Referenzspannungen mit 7 Komperatoren

Variabelenzustände im parallelen AD - Umsetzer

| Komperatorzustände | Dualzahlen |
| --- | --- |
| x7 | x6 | x5 | x4 | x3 | x2 | x1 |  | z2 | z1 | z0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |

Beispiel 3-bit Wandler mit Umax = 8V und einer Ue = 6,4V

LSB = 8V / 8 = 1 V => Uref = 7V

|  |  | Ue/V | Uref | delta U | OP- Ausgang | Decoder |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13/2 ULSB | 7/8Ue - 1/2 ULSB | 6 | 6,5 | -0,5 | L |  |
| 11/2 ULSB | 6/8Ue - 1/2 ULSB | 6 | 5,5 | 0,5 | H | 110 |
| 9/2 ULSB | 5/8Ue - 1/2 ULSB | 6 | 4,5 | 1,5 | H |  |
| 7/2 ULSB | 4/8Ue - 1/2 ULSB | 6 | 3,5 | 2,5 | H |  |
| 5/2 ULSB | 3/8Ue - 1/2 ULSB | 6 | 2,5 | 3,5 | H |  |
| 3/2 ULSB | 2/8Ue - 1/2 ULSB | 6 | 1,5 | 4,5 | H |  |
| 1/2 ULSB | 1/8Ue - 1/2 ULSB | 6 | 0,5 | 5,5 | H |  |

Ergebnis: Die gemessene Spannung mit dem Code 100 liegt zwischen 1,76V und 2,04 V.

6.5.2 Wägeverfahren

Beim Wägeverfahren wird sich an das Ergebnis herangetastet (Successive Approximation). Es wird zuerst das MSB, also das höchstwertige Bit gesetzt und ein Vergleich durchgeführt. Anschließend werden alle anderen Bits verglichen.

Die prinzipielle Schrittgröße wäre. ½, ¼, 1/8, usw. Da es hierbei Probleme mit der Darstellung der O gibt, wie bereits beschrieben, wird immer ½ LSB abgezogen. Somit ergibt sich folgendes bei Umax = 8V.

| Z > 001 | 1/8Ue - 1/2 ULSB | Z > 1-0,5V | Z > 0,5 |
| --- | --- | --- | --- |
| Z > 010 | 2/8Ue - 1/2 ULSB | Z > 2-0,5V | Z > 1,5 |
| Z > 011 | 3/8Ue - 1/2 ULSB | Z > 3-0,5V | Z > 2,5 |
| Z > 100 | 4/8Ue - 1/2 ULSB | Z > 4-0,5V | Z > 3,5 |
| Z > 101 | 5/8Ue - 1/2 ULSB | Z > 5-0,5V | Z > 4,5 |
| Z > 110 | 6/8Ue - 1/2 ULSB | Z > 6-0,5V | Z > 5,5 |
| Z > 111 | 7/8Ue - 1/2 ULSB | Z > 7-0,5V | Z > 6,5 |

Die prinzipielle AD-Umsetzung erfolgt folgendermaßen:

Beispiel der AD-Umsetzung bei 3 Bit mit Umax = 8V

|  | Z | u(z) in V | UE in V | D in V | D in Logik |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Schritt 1 | 100 | 3,5 | 6 | 2,5 | H (1) | Schritt 2 |
| Schritt 2 | 110 | 5,5 | 6 | 0,5 | H (1) | Schritt 3 |
| Schritt 3 | 111 | 6,5 | 6 | -0,5 | L (0) | Schritt 4 |
| Schritt 4 | 110 | Ende |  |  |  |  |

6.5.3 Zählverfahren

Das Zählverfahren als Kompensations-AD- Umsetzer ist eng verwandt mit dem Wägeverfahren. Diese Verfahren sind für langsame veränderliche Verfahren wie z.B. Temperaturmessungen

Beispiel der AD-Umsetzung bei 3 Bit mit Umax = 8V

|  | Z | u(z) in V | UE in V | D in V | D in Logik |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Schritt 1 | 000 | 0,5 | 6 | 5,5 | H (1) | Schritt 2 |
| Schritt 2 | 001 | 1,5 | 6 | 4,5 | H (1) | Schritt 3 |
| Schritt 3 | 010 | 2,5 | 6 | 3,5 | H (1) | Schritt 4 |
| Schritt 4 | 011 | 3,5 | 6 | 2,5 | H (1) | Schritt 5 |
| Schritt 5 | 100 | 4,5 | 6 | 1,5 | H (1) | Schritt 6 |
| Schritt 6 | 101 | 5,5 | 6 | 0,5 | H (1) | Schritt 7 |
| Schritt 7 | 110 | 6,5 | 6 | -0,5 | L (0) | Schritt 8 |
| Schritt 4 | 110 | Ende |  |  |  |  |

6.5.3.1 Zwei-Rampen-Verfahren (Dual-Slope)

Bei dem Dual-Slope-Verfahren wird die Eingangsspannung integriert (Flächeninhalt ermitteln). Anschließend erfolgt die Integration mit einer Referenzspannung. Diese Integrationszeit wird nun gemessen und das Ergebnis wir ausgeben.

|  | S1 | S2 | S3 | Ereignis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ruhezustand | offen | offen | geschlossen | C1 wird entladen |
| Messvorgang | geschlossen | offen | offen | Ue wird in C integriert |
| Zählvorgang | offen | geschlossen | offen | C1 wird konstant entladen, die Zeit bestimmt das Ergebnis |

Wenn Schalter 1 geschlossen wird, wird der Kondensator C1 geladen. Die Ladung ist abhängig von der Eingangsspannung. Nach einer festgelegten Zeit ist der Ladevorgang beendet. Nun wird Schalter 1 geöffnet und Schalter 2 geschlossen. Durch die Referenzspannung wird er Kondensator nun entladen. Dieser Entladevorgang wird gezählt bis die Spannung OV ist, daraus ergibt sich der Code des AD-Wandlers. Im Anschluss werden bei Schalter 1 + 2 geöffnet und Schalter 3 geschlossen.