TV  Meßtechnik             Wiesbaden, 26.02.2000

Name:

Klassenarbeit                  Punkte/Note:

Hilfsmittel: Formelsammlung, Taschenrechner

- Die Bandbreite eines FM-Senders beträgt +/-10kHz. Die Informationsfrequenz ist +/- 3 kHz (B =2*(df+2*fnmax).

  - Bestimme dem Frequenzhub?

  - Wie groß wäre die Bandbreite bei AM bezogen auf Aufgabe 1.1?

  - Ist PM ein wertkontinuierliches oder wertdiskretes Signal?

- Folgende Bitfolge ist bekannt 011010101

  - Zeichne den Spannungsverlauf bei Phasenumtastung (PSK; 0° oder 180°).

  - Zeichne den Spannungsverlauf bei 4 Phasenumtastung (4-PSK oder  QPSK)

- Ein A/D-Wandler besteht aus 3 (4) Stufen Abtasten-Quantisien-Codieren-

(Multiplexen).

  - Wie groß ist die minimale Abtastfrequenz bei 3 kHz Informationsfrequenz?

  - Wie groß ist die minimale Bitrate und Frequenz bei einer 8 bit Quantisierung.

  - Bei ISDN kann man 64 kbit/s übertragen. Weiviel Telefonkanäle kann man bei einer Quantisierung von 8 bit und einer Frequenz von 2 kHz maximal übertragen?

- Quantisierung bei 8 bit und einer maximalen Spannung von 1,5V.

  - Bestimme die Codewörter für die Spannung 0,5V und 0,1V bei linearer Quantiserung.

  - Bestimme die Codewörter für die Spannung 0,5 und 0,1V bei 13-Segment-Kennlinie.

  - Bestimme den Signal-Rausch-Abstand bei beiden Werten von Aufgabe 4.1 und Aufgabe 4.2 (13-Segment-Kennlinie).

- Ein binäres Signal 10 00 01 10 00 00 00 01 soll übtertragen werden.

  - Welchen Dezimalziffern entspricht es bei BCD-Code, Aiken-Code und Glixon-Code.

  - Warum gibt es überhaupt verschiedene Codes (Begründung)?

  - Wandle das Signal in den modifizierten Ami-, den HDB3- und den 2B/1Q-Code (10 +3; 11 +1; 01 -1; 00 -3)um.

  - Wodurch unterscheiden sich die Codes und warum gibt es sie überhaupt?.

- Analog-Digital-Umsetzer nach dem Zählverfahren (8 bit)

  - Wie wird eine Spanung  von 8V bei Umax 10V umgesetzt?

  - Welche Bit-Auflösung brauche ich bei einer Auflösung von 11 Zuständen?

  - Kann diees Verfahren bei A-D Bildwandlung eingesetzt werden (Begründung)?